KFO Vorlesung

Wintersemester 99/00

Prof. JÄGER

Mitschrift von Susanne Beckmann (teilweise unwesentlich ergänzt von Ralf Gudden)

15.10.99

Kieferorthopädische Diagnose bei Kindern und Jugendlichen.

Früherkennung der Entwicklung einer Malokklusion

primär klinische Diagnose

Diagnose am OPG

in einigen Fällen Modelldiagnose

in einzelnen Fällen Fernröntgenseitenbild-Diagnose

Primäre Aufgabe des Allgemeinzahnarztes: Prophylaxe

Erkennung von Weichteildyskinesien

Abstellen von Habits

Erhalt der Stützzonen durch konservierende Versorgung der Milchzähne

Eingliederung von Lückenhaltern

Kontrolle der Nasenatmung

(exogene Faktoren sind an der Entstehung von Dysgnathien massiv beteiligt, wie Milchzahnkaries, Habits und Traumata)

praktische Maßnahmen

Kippende Einordnung von Zähnen in den Zahnbogen

Überstellung lokalisierter Kreuzbisse

Primär Verwendung herausnehmbarer Apparaturen

Therapie von einfachen Klasse-II-Malokklusionen mit funktionskieferorthopädischen Geräten

Allgemeines

Die Durchführungen sind abhängig von der persönlichen Erfahrung

Die Therapie lokalisierter Zahnfehlstellungen möglichst beschränkt auf eine Raumebene

Einbeziehung kieferorthopädischer Aspekte bei der Beratung des Patienten und der Erstellung von Behandlungsplänen

Zu welchem Zeitpunkt sollte eine kieferorthopädische Behandlung begonnen werden?

Unterscheidungen:

chronologisches Alter

skelettales Alter

dentales Entwicklungsalter

Kieferorthopädische Therapie als:

Frühbehandlung (im reinen Milchgebiß; zw. 0 und 5 Jahren)

„Interzeptive Maßnahmen“ zur Steuerung der Entwicklung der Okklusion

Behandlung im späten Wechselgebiß

Behandlung im bleibenden Gebiß (vor Abschluß des Wachstums)

Behandlung des erwachsenen Patienten

Therapeutische Maßnahmen im Rahmen einer Frühbehandlung

bei Patienten mit kraniofazialen Mißbildungen / Syndromen

bei Anomalien mit den Merkmalen einer Angle Klasse III

bei progenen und lateralen Zwangsbissen

Indikation zur Frühbehandlung                             				19.10.99

Wenn im frühen Wechselgebiß eine isolierte Zahnfehlstellung im Rahmen einer „Einzelmaßnahme“ korrigiert werden kann

In Fällen, in denen bei einem späten Behandlungsbeginn eine deutliche Progredienz der Anomalie zu erwarten ist und daher mit einer wesentlich umfangreicheren Therapie gerechnet werden muß.

Kopf- Kinn-Kappe > 12-14 Std. tragen

1/3  der Patienten müssen langfristig chirurgisch behandelt werden

lat. Zwangsbiß: mit Aufbißschienen zentrieren; Zähne an weiterer Verlängerung hindern

NORMALABLAUF UND STÖRUNGEN DES ZAHNWECHSELS	                22.10.99

a. Interzeptive Maßnahmen

Zur Beeinflussung von Weichteildyskinesien und zur Abstellung von „Habits“

Zur Kontrolle eines regulären Zahndurchbruchs im Rahmen der Okklusionsentwicklung („Platzkontrolle“)

b. frühzeitige Erkennung von

Platzproblemen

Problemen, bei der Einstellung der Okklusion (sagittal, vertikal und transversal)

Veränderungen der Zahnbogenlänge beim Übergang vom Milchgebiß zum bleibenden Gebiß (von mesial 6 bis mesial 6)

im OK ungefähr konstant

im UK Abnahme (bei Mädchen ausgeprägter als bei Jungen)

Unterscheidung der Engstände (siehe beigefügtes Blatt)

Symptome des primären Engstands: zu kleiner Zahnbogen mit Überlappung der Frontzähne

S. des sekundären Engstands: Platzmangel für bleibende Zähne im Seitenzahnbereich

S. des tertiären Engstands. Auftreten eines Engstands mit dem Ende des Wachstums

Bei frühzeitigem Verlust der Milch-Eckzähne > sorgfältig Platzanalyse im Zahnbogen

bei Platzmangel von weniger als 3mm (also 1,5 mm pro Seite) Steuerung des Zahnwechsels durch slicen und evtl. Eingliederung eines Lückenhalters

bei Platzmangel von mehr als 3mm evtl. Indikation für eine Serienextraktion (> Überweisung an die KFO)

Slicen: 	Einschleifen des Milch-4ers im approximalen Bereich, damit sich bleibender

Zahn einstellen kann ; der Leeway-Space wird somit ausgenutzt; bleibende 5er

können sich einstellen

Therapie mit systematischer Serienextraktion (nach Hotz)

Indikation: massiver primärer Engstand

Vorerst: Röntgen-Kontrolle (im OGP > 2/4 - 2/3 der Wurzel entwickelt, so ist demnächst mit Einstellung zu rechnen)

ohne Einsatz von Apparaturen durchzuführen

Stellen der Indikation für einen Lückenhalter nur nach sorgfältiger Platzanalyse

Differentialindikation

herausnehmbarer Lückenhalter

festsitzender Lückenhalter

Intercanine Distanz; zw. 6 und 10 Jahren spontane Breitenentwicklung

oft wird so physiologische Entwicklung verhindert

Durchbruchsrichtung der oberen Einser mit labialer und distaler Neigung.

Daher häufig initial vorübergehend Ausbildung eines Diastemas.

Das initiale Diastema der oberen 1er schließt sich in der Regel spontan

mit Durchbruch der 2. Schneidezähne

mit Durchbruch der Eckzähne

Indikation zur operativen Entfernung des Lippen-Bändchens erst nach  vollständigem Durchbruch der bleibenden 3er

Bei deutlich mesialer Durchbruchsrichtung der oberen Eckzähne > häufig Impaktierung

im Einzelfall: Resorption der 2. Schneidezähne möglich

Prophylaxe: frühzeitige Entfernung des Milch-Eckzahns

KFO Hauptvorlesung

WS 99/00

Prof. JÄGER

26.10.1999

Normalablauf und Störungen des Zahnwechsels

Faktoren, welche die definitive Einstellung des ersten Molaren beeinflussen

die sagittale Zuordnung der Milch-5’er

die Größe des Lee Way space

der skelettale Schädelaufbau

das differentielle Wachstum von Maxilla und Mandibula in der Sagittalen (nomal ca. 1:2)

die vertikale Entwicklung der Maxilla

Wirkt sich das verbleibende Wachstum aus im Sinne einer

Verbesserung

Verschlechterung

der vorhandenen Malokklusion?

Von Interesse sind dabei:

Relatives Ausmaß des Wachstums

Richtung des Wachstums (von Maxilla und Madibula in sagittaler und vertikaler Richtung)

Zeitpunkt des „Wachstumsspurt“

Es ist möglich mit Hilfe von kephalometrischen Meßwerten zu strukturellen Merkmalen eine Klassifikation von den Wachstumswerten der Mandibula in 3 Typen vorzunehmen:

1.)	Durchschnittlicher Wachstumstyp (75-80%)

2.)	Horizontaler Wachstumstyp

mit mehr anteriorer Wachstumsrotation der Mandibula

kleiner Kieferwinkel

Kräftiges Kinn

langer aufsteigender Unterkiefer Ast

3.)	Vertikaler Wachstumstyp

mit mehr posteriorer Wachstumsrotation der Mandibula

großer Kieferwinkel

kleines Kinn

kurzer UK Ast

Morphologische Genese der Distalokklusion (6)

Häufigkeit

Mandibuläre Retrognathie						am häufigsten

Maxilläre Prognathie

Dento-alveoläre Protrusion der Oberkiefer Dentition		am 2. Verbreitesten (Fingerlutscher)

Dento-alveoläre Retrusion der Unterkiefer Dentition

Kombinationen

skelettale Genese mit unvollständiger dento-alveolärer Kompensation

KFO-Vorlesung    									       29.10.99

Wirkmechanismen von FKO Geräten (( siehe folgendes Blatt)

frontale Stufe von 7-8 mm > Distalbiß

erreichbares Kondylenwachstum: maximal 1-3 mm

erreichbares Fossawachstum: maximal 1 mm

Tragedauer der Geräte mind. 14 Stunden pro Tag

Die Muskulatur ist zunächst verspannt, sie hat die Tendenz, den UK wieder zurückzuziehen > INTERMAXILLÄRE KLEMMWIRKUNG

Kraft ist abhängig vom Konstruktionsbiß bzw. der Aktivierung

FKO-Geräte - KONSTRUKTIONSELEMENTE

passive Elemente / Halteelemente

Verbundene Oberkiefer und Unterkieferbasis aus Kunststoff, verschiedene Halteelemente aus Draht

aktive Elemente

Konstruktionsbiß, Labialbogen, zum Teil Protrusionsfedern

Variationen

Aktivator, Bionator, Kinetor, Fränkel-Geräte, Doppelplatten, Kombination mit Headgear möglich

Wirkungsweise

Durch Umstellung der Mandibula über den Konstruktionsbiß in eine therapeutische Position kommt es

zur Ausbildung eines neuen Funktionsmusters der umgebenden Weichgewebe

zur Abstellung schädlicher Weichteileinflüsse

zur Stimulation der Wachstumsrate in Kondylusbereich

Durch intermaxilläre Klemmwirkung des Geräts zwischen Ober- und Unterkiefer kommt es gleichzeitig

zu einer Haltewirkung auf die sagittale Entwicklung der Maxilla (Effekt kann durch Headgear unterstützt werden)

zu dento-alveolären Effekten im Sinne einer Retrusion der oberen und einer Protrusion der unteren Dentition

ausgeteiltes Blatt gescannt

Wirkungsmechanismen von FKO-Geräten nach GRABER (1985)

Bei der Korrektur einer sagittalen Stufe von ca. 7 mm sind im Durchschnitt die folgenden effektiven Veränderungen zu erwarten :

Kondylenwachstum                                 					1,0- 3,0 mm

Adaptation im Bereich der Fossa                       			0,5 -1,0 mm

Veränderung der Wachstumsrichtung            				0,5 -1,0 mm

Hemmung der Oberkieferwachstums                    			1,0 - 2,0 mm

Reduktion der mesialen Entwicklung der OK-Dentition     		1,0- 2,0 mm

Verstärkung der mesialen Entwicklung der UK-Dentition   		1,5 - 2,5 mm

Die quantitativen Unterschiede zwischen den einzelnen Faktoren hängen ab von Quantität,  Richtung und Zeitpunkt des Wachstums (Wachstumsmuster!) und der Behandlungsdauer.

Teuscher-Aktivator

kfo. Apparatur mit extraoraler Befestigung (High-pull-Headgear)

bimaxillär

für Klasse II nach Angle

Indikation: ausgeprägte Abweichung, ungünstiges Wachstumsmuster im UK (hier stärkere Konzentration auf OK wünschenswert)

VD-Platte

Kombination von herkömmlichen Plattenapparaturen und Effekt von sagittaler Beeinflussung durch Konstruktionsbiß; intra- und intermaxilläre Aufgaben

Vorteile:

Compliance ist größer (Patient kann Mund öffnen, ohne das das Gerät herausfällt)

Gerät kann Zahnbogen aktiv in Form verändern

Schrauben sind einbaubar

Herbst - Scharnier

Non - Compliance - Gerät

24-stündiger Einfluß auf die Entwicklung

MG-Konstruktion

fest zementiert

relativ kurze Behandlungszeit (ca. 6-8 Monate)

Indikation: Patient mit mangelnder Compliance; eher im späten Wechselgebiß

Nachteil: kaum Beeinflussung der Front

Jesper-Jumper

keine starre Verbindung: Gefahr von Brüchen gering

KFO-Vorlesung									         2.11.99

untere Gesichtshöhe: gemessen von Spina nasalis ant. bis UK-Rand

mit Zunahme der unteren Gesichtshöhe gleichzeitige vertikale Entwicklung der Alveolarfortsätze; bei Störungen dieser Entwicklung: dento-alveolär verursachter offener Biß, z.B. bei Habits

bei Jugendlichen im Wachstum auf keinen Fall Implantate setzen; beim Wachstum kommt es gleichzeitig zur Senkung des Nasenbodens und das Implantat würde im schlimmsten Fall den Nasenboden durchstoßen > Implantate immer erst nach Abschluß des Gesichtsschädelwachstums setzen

Wodurch entsteht skelettal offener Biß? (3)

skelettale vertikale Entwicklung der Maxilla

Entwicklung der Alveolarfortsätze (vertikal)

Entwicklung im aufsteigenden Ast

diese 3 Faktoren können therapeutisch angegangen werden

Vertikalentwicklung der Molaren kann besonders gut manipuliert werden

Die Vertikalentwicklung des Gesichtsschädels wird geprägt durch die variable Relation

vertikale Entwicklung im Bereich des aufsteigenden Astes der Mandibula

und

vertikale Entwicklung im posterioren Molarenbereich (Vertikalentwicklung der Maxilla und Vertikalentwicklung der Molaren in OK und UK)

Behandlungsaufgaben in der Therapie beim tiefen Biß in Abhängigkeit von der morphologischen Genese

Extrusion der Molaren

Intrusion der Frontzähne

Protrusion der Frontzähne

Kombinationen

Chirurgie

Behandlungsgeräte zur Therapie beim tiefen Biß in Abhängigkeit von der morphologischen Genese

FKO-Geräte

Aufbißplatten (frontaler Aufbiß)

Headgear (zervikale Zugrichtung ( zieht obere 6’er nach unten)

Multibandtherapie (evtl. unterstützt durch intermaxilläre Gummizüge

Behandlungsaufgaben in der Therapie beim offenen Biß in Abhängigkeit von der morphologischen Genese

Kontrolle funktioneller Faktoren

Vertikales Halten (Intrusion ?) der Molaren

Extrusion der Frontzähne

Retrusion der Frontzähne

Kombinationen

Chirurgie

Behandlungsgeräte zur Therapie beim offenen Biß in Abhängigkeit von der morphologischen Genese

FKO-Geräte

seitliche Aufbisse (evtl. weich > Trigger für Muskulatur)

Headgear (kraniale Zugrichtung ( OK 6’er nach oben gezogen ( Intrusion)

Kopf-Kinn-Kappe (vertikale Zugrichtung)

Kombinationen

Multibandtherapie (evtl. unterstützt durch intermaxilläre Gummizüge und / oder Extraktion von Zähnen

VORLESUNG								                     5.11.99

Kieferorthopädische Behandlungsgeräte

Einteilung nach dem Wirkungsprinzip

aktiv mechan. Geräte		              passive Geräte			fko-Geräte

| aktive Platten | Lückenhalter | fko-Geräte |
| --- | --- | --- |
| Multiband-Apparaturen | Retentionsplatten |
|  | Headgear | Abschirmgeräte |
|  | umgekehrter Headgear |
| Kopf-Kinn-Kappe |

Einteilung nach der Art der Anwendung

intraorale Geräte					extraorale Geräte

| aktive Platten | Headgear |
| --- | --- |
| Multiband-Apparaturen | umgekehrter Headgear |
| fko-Geräte | Kopf-Kinn-Kappe |

Einteilung nach der Art der Anwendung

herausnehmbare Geräte	      festsitzende Geräte		gemischte Geräte

| aktive Platten | Multiband-Apparaturen | Headgear |
| --- | --- | --- |
| fko-Geräte |
| umgekehrter Headgear |
| Kopf-Kinn-Kappe |

Einteilung nach dem Wirkungsort

dentale Wirkung							        skelettale Wirkung

aktive Platten			       	fko-Geräte			   Distraktionsosteogenese

Multiband-Apparaturen		Headgear

umgekehrter Headgear

Kopf-Kinn-Kappe

intermaxilläre Gummizüge

Aktive Platten - Konstruktionselemente

passive Elemente / Halteelemente

Adams-Klammern, Dreiecks-Klammern, C-Klammern, Pfeil-Klammern, Knopfanker, u.a.

aktive Elemente

Schrauben, Federn, Labialbogen

Variationen

seitliche / frontale Aufbisse, Doppelplatten , (s. fko-Geräte)

Schraube  - 360° - Drehung > 0,6 - 1 mm

¼ Umdrehung pro Woche > 0,2 mm (von Pat. gut tolerierbar)

Kraftangriff exzentrisch auf die Zähne > Achsenstellung der Zähne unter Therapie

keine körperliche Bewegung der Zähne

Fächerdrehschrauben

Umkehr-Labialbogen

semipermeable Aufbisse

aktive Platten - Wirkungsweise

Aktive Übertragung von Kräften über einen Einpunkt-Kraftangriff, der außerhalb des Widerstandszentrums der Zähne erfolgt. Daher kommt es zu einer Übertragung von Drehmomenten und damit zu einer kippenden Zahnbewegung.

Multiband-Apparatur - Wirkungsweise

Aktive Übertragung von Kräften über mindestens 2 Kraftangriffspunkte. Daher können neben Kräften auch Drehmomente übertragen werden. Die Kombination aus Kräften und Drehmomenten erlauben eine Kontrolle der Zahnbewegung in allen drei Raumebenen.

aktive Platten - Indikation

kleinere oder kippende Bewegung einzelner Zähne oder von Zahngruppe

Multiband-Apparatur - Wirkungsweise

körperliche Bewegung einzelner Zähne oder von Zahngruppe

Lückenschluß nach Extraktion von Zähnen

Rotationen

Torquebewegung

Direkte Extrusion oder Intrusion

Gaumennahtsprengung

VORLESUNG								                     9.11.99

Vergleich aktive Platten  -  Multiband-Apparaturen

aktive Platten

Vorteile							Nachteile

- mechanisch überschaubar; daher geringe			- Anwendung einfacher Kraft-

Nebenwirkungen (unerwünschte Zahn-			   systeme ermöglicht lediglich

bewegungen, Wurzelresorptionen,				   eine kippende Bewegung von

parodontale Schäden)					   Zähnen oder von Zahngruppen

- weniger hinderlich bei Mundhygiene			- gute Compliance erforderlich

- Diskontinuierliche Kräfte

Multiband-Apparaturen

Vorteile							Nachteile

- Anwendung differenzierter Kraftsysteme			- erhöhte Plaqueretention

ermöglicht die gezielte Bewegung von

Zähnen oder Zahngruppen					- mechanisch komplizierter, daher

mehr unerwünschte Neben-

- kontinuierliche Kräfte					   wirkungen (unerwünschte Zahn-

bewegungen, Wurzelresorptio-

- sichere Tragedauer						   nen, parodontale Schäden)

ZÄHNE UNTER KRAFTEINWIRKUNG

Reaktion des Alveolarknochens auf orthodontische Belastung auf der „Zugseite“

langsame Knochenneubildung (großflächig)

schnelle Knochenneubildung („spikulae-förmig“)

Reaktion des Alveolarknochens auf orthodontische Belastung auf der „Druckseite“

„direkte Knochenresorption“

„indirekte Knochenresorption“

Kieferorthopädisch wirksame Kraft I

Deformation Knochen						Deformation Desmodont

Mikrofrakturen (?)        Piezoelektrizität 		Zelldeformation                 Zirkulationsveränderungen

Membraneffekt       /          Prostaglandine           /         c-AMP          /        CO2         /          O2-Partialdruck

Zellorientierung			Zelldifferenzierung			Zellproliferation

-  Osteoblasten			Osteoblasten

+ Osteoklasten			Osteoklasten

Fibroblasten

Kieferorthopädisch wirksame Kraft II

Belastungsdauer

(	Kraftgröße

biologische Faktoren

Deformation Desmodont

Nekrose DZ				Faserrupturen ZZ

Entzündung 		Prostaglandin		hydrolytische Enzyme 		Kollagenase

Zellinvasion				Zellreparation

Lymphozyten				Fibroblasten

Monozyten

Makrophagen

ALLGEMEINES

prinzipiell lassen sich Zähne in jedem Alter noch bewegen

Osteoid > unverkalkter Knochen

resorptive Lakunen am Knochen  > ebenfalls an jenen Stellen > Osteoklasten

Zähne driften bei Nagern physiologischer Weise nach distal

beim Menschen primär mesiale Wachstumstendenz

schnelle Knochenneubildung bei größeren Kräften > Spikulae-Form: zur Stabilisierung; Zwischenräume mineralisieren erst sekundär

Kraft muß so dosiert sein, daß das Parodontalgewebe nicht in Mitleidenschaft gezogen wird > sonst Drucknekrosen (Hyalinisierung), dann indirekte Knochenresorption von angrenzenden Spongiosa-Markräumen aus

VORLESUNG 									       12.11.99

ZAHNBEWEGUNGEN

Negative Begleiterscheinung bei kieferorthopädischer Zahnbewegung

Verlust an marginaler Knochenhöhe oder sogar Perforation der vestibulären oder lingualen Kortikalis

Wurzelresorptionen

(apikale, laterale oder zervikale, zumeist externe Resorptionen)

(in Einzelfällen Abriß des Gefäß-Nervenstrangs und Devitalisierung)

Ideal

koordiniertes Zusammenspiel von

endostaler Resorption

periostaler Apposition

Zu ausgeprägte Osteoklastenaktivität

dünne Knochenlamelle

unkontrolliertes Kräftesystem

Unzureichende Osteoblastenaktivität

Alter

beeinträchtigte Blutversorgung (Faserspannung)

Biologische Wirkungsgrade einer kieferorthopädischen Zahnbewegung

nach A.M. SCHWARZ

1. Wirkungsgrad:

unterschwellige Kräfte (ohne Wirkung!)

2. Wirkungsgrad:

schwache Kräfte ohne Unterbrechung der Blutversorgung im Parodontium

3. Wirkungsgrad:

mittelstarke Kräfte mit kurzfristiger Unterbrechung der Blutversorgung im Parodontium, jedoch ohne Gewebequetschung

4. Wirkungsgrad:

starke Kräfte mit Quetschung von Parodontalgewebe

Resorptionen imponieren besonders als apikale Resorptionen

Für die biologische Wirkung eines Kraftsystems verantwortliche Faktoren

Größe der Kraft

Verteilung der Kraft im Parodontium (Wurzeloberfläche, Art des Kraftsystems)

Dauer der Krafteinwirkung							- kontinuierlich								- intermittierend

individuelle biologische Faktoren

Für die biologische Wirkung eines Kraftsystems verantwortliche individuelle biologische Faktoren

Morphologie des Alveolar-Knochens

Dichte des Alveolar-Knochens

Proliferationsrate des Parodontalgewebes

(z.T. altersabhängig)

Durchblutung des Parodontalgewebes

(z.T. altersabhängig)

Andere heute z.T. noch unbekannte Faktoren

es fehlen: Vorlesungen 16. + 19.11.99

KFO VORLESUNG

WS 99/00

OA Dr. SCHUMACHER

23.11.99

Der apparative Aufbau der Bogenapparatur in der Standard-Edgewise-Technik und in der Straight-Wire-Technik

orthodontisches Band	= Befestigungselement

Bracket			= Kraftübermittler

Bogen			= a kraftauslösendes Element										   b Führungselement

diverse Hilfsmittel	= Kraftträger / Verblockung								   z.B. 	Gummizüge

Zug- und Druckfedern

Headgear

Transpalatinalbogen

Lingualbogen

Ligaturen, etc.

Orthodontisches Band

schwierig in der Herstellung; teuer

ganzes Sortiment ist anzuschaffen

0,1-0,15 mm Bandstärke

sollte anatoform sein

sollte nur soweit unters Zahnfleisch reichen, wie für Retention nötig

korrosionsbeständig, biokompatibel

sollte in die untersichgehenden Partien „einschnappen“

Zementspalt > Gefahr der Auswaschung

NT: Sekundärkaries entwickelt sich weiter > mit Bißflügelaufnahme aufdecken

Gefahr der Bandlockerung > Dekalzifikationen, daher ständige Bandkontrolle

auf Mundhygiene ist besonders zu achten

Dekalzifikationen vor der Bebänderung schriftlich festhalten

Bracket

Twin-Brackets: mit 2 Flügelpaaren

Ligaturen zur Befestigung: Ende hinter Bogen verstecken

„A“-Modul oder Elastic-Modul: gummielastische Ligaturen

Molarenattachement mit einem Röhrchen zur eo Verankerung und einer Tube mit viereckigem Querschnitt zur Aufnahme der Bogenendes

Light Square Bukkal-Doppelröhrchen; Kombination mit Headgearröhrchen

Convertible Bracket: durch aufgeschweißte Laschen zum Bukkalröhrchen umfunktioniertes Bracket; Umwandlung in ein Bracket durch Abscheren der Laschen

Eckzahnbracket mit Häkchen

Keramikbrackets bieten nur ästhetisch Vorteile, sonst nichts

Positionierung ist extrem wichtig

es fehlt 26.11.99

VORLESUNG									       30.11.99

Vorbereitende Maßnahmen

Mundhygiene

konservierende Behandlung

Fluoridierung

Separierung

Bandanpassung

Zementierung

Bracket-Positionierung (Ätzklebetechnik)

konservierende Behandlung

Sekundärkaries aufdecken

Bißflügelaufnahme

P1-Aufnahme

Wurzelresorptionen > zur Absicherung stets Einzelaufnahme anfertigen

Fluoridierung

vor Bebänderung

Härtung zur Säureresistenz

Separierung

Dentalasics = Separierringe

spez. Zange

Separierringe (0,5-0,6 dicker Messingdraht) oder gummielastische Bandstreifen mit verdickten Enden

Ringe 2 bis maximal 3 Tage liegen lassen

in hartnäckigen Fällen > Draht

Nebenwirkungen: Es kommt zur radiären Expansion der Zahnbogens und insbesondere zur Protrusion der Front.

Bandanpassung

Band-Diving

enge Anlagerung gefordert

How-Zange

Bracket-Positioner

Mershon-Bandandrücker

Bandaufsätze und Ansatzstücke

Zementierung

zunächst extreme Reinigung - auch interdental

Cement Guard > Wachs zum Schutz der Tubes

Glasionomer-Zement

Trockenlegen

von distal nach mesial arbeiten

Bracket-Positionierung

37%ige Phosphorsäure 15—30 sec. lang

wichtig ist das Sortieren und die Identifikation der Brackets

Auftragen der Etching Solution

5 sec. spülen

Primer / Sealer auftragen > leitet den Polymerisationsvorgang ein

Bracket sauber positionieren

Indirektes Kleben:  	- auf Modell mit Kleber

- Tiefziehfolie anfertigen

- Kleber fließt unkontrolliert über Oberfläche und in Interdental-

räume

- erstklassige Positionierung

Vorteile der Bracket-Technik

kein Separieren, keine Restlücken nach Bandentfernung

Zugänglichkeit der Approximalräume ermöglicht klinisch-radiologische Karieskontrolle während der Behandlung

Durchführung konservierender Maßnahmen möglich

Stripping während Behandlung möglich

Risiko von Schmelzentkalkungen unter „ausgewaschenen“ Bändern entfällt

Durch supragingivale Lage der Brackets entstehen keine gingivale Irritationen

Ergonomische Gesichtspunkte

Brackets sind schneller und einfacher zu plazieren als Bänder

Nur wenige Brackettypen reichen für alle individuellen Zahnformen aus, kostenintensives Bandlager entfällt

Zähne mit kurzer klinischer Krone sowie noch nicht vollständig durchgebrochene Zähne lassen sich mühelos bekleben

Anbringen von Brackets auf Kunststoff- oder Keramikflächen durch spez. Haftvermittler möglich

Zur Zeit existieren keine Haftvermittler für Edelmetallflächen, jedoch Anbringung von Brackets auf ohnehin nach Beendigung der Therapie erneuerungsbedürftigen Kronen durch einfräsen eines labialen Fensters möglich

Verbesserte Ästhetik

Grazile Brackets reduzieren den ästhetischen Eindruck einer vollbebänderten Zahnreihe beträchtlich

zahnfarbene Brackets sind bislang noch unbefriedigend

Nachteile

schwächerer  Verbund zur Schmelzoberfläche

exakte Bracketplazierung (Axiale und vertikale Ausrichtung, Angulierung ) im Seitenzahnbereich schwierig

Entfernen und Politur sind aufwendiger als Entfernung von Bändern und Zementresten

Schmelzausrisse möglich

VORLESUNG									       03.12.99

Allgemeine charakteristische Merkmale des durchlaufenden Bogens in der Standard Edgewise Technik [SET]

kontinuierlicher Bogen

Edgewise gebogen (über Schmalseite)

Idealbogenform [Eckzahndistanz konst.] (ideale Zahnbogenform)

Bogensequenz

Nivellierungsbogen (dünn, elastisch)

Führungsbogen (Extraktionstherapie; Führungsphase)

Justierungsbogen

horizontale Verlaufsform (spez. in der Straight-wire-Technik)

Standardelemente in der Standard-Edgewise-Technik

Biegungen 1. Ordnung = first order bends = horizontal (auf Tischebene)

Biegungen 2. Ordnung = second order bends = vertikal

Biegungen 3. Ordnung = third order bends = Torque (Verwindung)

OK/UK-Bogenharmonisierung

passive Anlagerung, da wo Zähne korrekt stehen

aktive Anlagerung, da wo Zähne korrigiert werden müssen

Biegungen 1. Ordnung

Inset (lat. Inset; Einbuchtung zwischen 2er und 3er)

Offset

3er-Kurvatur

Offset (Molaren-Offset; Diameter des Molaren verjüngt sich nach distal)

Toe-in

Biegungen 2. Ordnung:

tip-back Biegung zur Verankerung des Molaren

Biegungen 3. Ordnung:

Step-up und Step-down-Biegungen, um Zahnbogensegmente verstärkt zu verlängern oder zu verkürzen.

VORLESUNG									        7.12.99

Biegungen 2. Ordnung:

Tip-back-Biegung (Verankerungsbiegung)

artistic bends

Biegungen 3. Ordnung:

zur labio-lingualen Achsenkorrektur

unkontrollierte Kippung (Rotationspunkt liegt im Übergang vom mittleren Drittel zum apikalen Drittel)

Torque (palatinaler Wurzeltorque)

Verwindung des Bogens um seine Längsachse

Kontinuierlicher Torque:	Torqueausmaß bleibt über größere Bogendistanz unverändert

Progressiver Torque: 	Ausmaß der Verwindung des Bogens (Torquewert) steigt im						Bogenverlauf kontinuierlich an

Definitionen

aktiver Torque: 		Verwindung eines Vierkant-Bogens um seine Längsachse zur

Veränderung der labio-lingualen Inklination der Zähne

passiver Torque: 		Ausmaß der Verwindung eines Vierkant-Bogens, das

erforderlich ist, um den Bogen spannungsfrei in den Slot

einzugliedern

bukkaler Wurzeltorque: 	lingualer Kronentorque

Gebräuchlichste Bogendimensionen im .018 System

[.018 x .025]

Runddraht: 	.014

.016

.018

Kantendraht: 	.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .025

Segmentbogen-Technik

Unterkiefer-Utility-Bogen nach Bench: Wird der untere Utility-Bogen in  den Frontzahnbrackets eingesetzt, so soll eine intrudierende Kraft von 0,5 - 0,75 N wirksam werden. En schwacher labialer Wurzeltorque (5-10°) verhindert einen Kontakt der Frontzahwurzeln mit der lingualen Kortikalis des UK bei ihre Intrusion.

Indikation der Multibandbehandlung

starke sagittale Verschiebung entlang des Zahnbogens (nach mesial oder distal)

Torque der Schneidezähne

Aufrichtung gekippter Zähne hauptsächlich durch Veränderung des Wurzelanteils

Rotation von Prämolaren

Vertikale Bewegung von Zähnen

a Intrusion

b Extrusion (nach Wachstumsabschluß, d.h. Beseitigung des offenen Bisses)

VORLESUNG 							     	       10.12.99

Die Behandlungsphasen in der Edgewise-Technik

Nivellierungsphase

Führungsphase

Justierungsphase

zu 1:

multiple Fehlstand von Einzelzähnen korrigieren

alle Slots auf einer Ebene

Leitplankenfunktion des Bogens

zu 2:

körperliche Führung der Zähne über weitere Strecken

Bogen füllt den Slot nicht ganz aus > es kann zu Kippbewegungen kommen

zu 3:

restliche Fehlstellungen beheben

Feinjustage

Nivellierungsphase

Aufgaben:

Niveau-Ausgleich

a horizontal

b vertikal

c circulär-Rotation

2. Harmonisierung der OK- und UK-Zahnreihe

Anforderungen an den idealen Nivellierungsbogen

hohes Elastizitätsvermögen

geringer Verformungswiderstand

großer Aktivierungsbereich

Formbarkeit

Gewebsverträglichkeit

Resistenz gegenüber Kaubelastungskräften

Verformungswiderstand

= Festigkeit					ist die Kraft, die erforderlich ist, um einen Werk-

= Stiffness					stoff (Draht) um einen bestimmten Betrag

zu verformen

Die Behandlungsbögen in der Nivellierungsphase unterscheiden sich im Ausmaß der

elastischen Eigenschaft

Kraftentfaltung

Kraftkonstanz

Parameter zur Abänderung der mechanischen Eigenschaften eines Drahtes

Drahtstärke (Diameter)

Drahtlänge (im Interbracketabstand)

Materialeigenschaft

Querschnittverhalten des Drahts (solide vs. verseilt)

Drahtstärke

I ( d4 		Der Verformungswiderstand verhält sich proportional zur 4. Potenz des

Drahtdurchmessers (runder Draht)

d.h. bei Verdopplung des Drahtdiameters ist die einwirkende Kraft 16 mal so

hoch

max. Belastbarkeit ( d3

( 	Die Deformierung eines Runddrahtes mit 0,40 mm Durchmesser zwischen

benachbarten Zähnen ergibt bereits bei einer Auslenkung von 1 mm eine Kraft von ca.

4-5 N !

Drahtlänge

Verformungswiderstand ( 1/L3 	Der Verformungswiderstand deines Runddrahtes verhält

sich umgekehrt proportional zur 3. Potenz der Länge

d.h. bei Verdopplung der Länge reduziert sich die

einwirkende Kraft auf 1/8

max. Belastbarkeit ( 1/L2

VORLESUNG								                   14.12.99

Loopformen

vertikaler Loop			horizontale Zahnstellungskorrektur 								mesial-distal													labio-lingual													Rotation

horizontaler Loop			vertikale Zahnstellungskorrektur								Extrusion													Intrusion

offener Loop			Lückenöffnung

geschlossener Loop		Lückenschluß

zwei offene Loops führen nach Kompression ihrer Schenkel zur Lückenöffnung

Sicherheitsnadelprinzip: Ein Loop, der die Tendenz hat, seine Schenkel zu öffnen, erbringt die größte Wirkung, wenn er beim Aktivieren komprimiert wird

Loops verlaufen im Vestibulum nach distal

Verseilter Draht (Torque)

F = d4  		bei verseiltem Draht wird jede Einzelfaser berechnet und mit der Gesamtfaserzahl

multipliziert > der Verformungswiderstand ist somit geringer als beim soliden Draht

auch als Vierkant-Bogen erhältlich

Material: Stahl-, Nitinol- oder TMA-Draht

7:1 Verformungswiderstand bei z.B. 3fach verseiltem Draht

Stahldraht

Eisen-Kohlenstoff-Verbindung

18-8er Stahl = 18% Chrom und 8% Nickel

preiswert

gute Mundbeständigkeit

großer elastischer Bereich

hoher Verformungswiderstand (E-Modul; Steigung im Spannungs-Biegungs-Diagramm; 1)

Nitinol-Draht

Nickel-Titan-Draht

1973 von Andreasen in die KFO eingeführt

Nickel-Anteil beträgt 55%

Titan-Anteil betragt 40%

keine hohe Freisetzung von Nickel-Ionen, daher durchaus bei Patienten mit Nickelallergie zu verwenden

extrem hohes Elastizitätsvermögen mit geringem Verformungswiderstand

¼ des Verformungswiderstands (0,26) eines vergleichbaren Stahldrahts

TMA-Draht

Titan-Molybdän-Alloy

ß-Titandraht

deutlich höhere Elastizität als Standard-Stahldraht

0,42

mit Verformungswiderstand zwischen Nitinol- und Standard-Stahldraht

mit Zange gut zu formen

Niti-Draht

pseudoelastischer Draht oder auch superelastischer Draht (( konstantes Kraftverhalten über lange Strecken der Dehnung ist typisch)

zunächst lineares Verhalten, bleibt bei weiterer Auslenkung auf Niveau

Hysterese

superelastisches Plateau

Draht befindet sich je nach Spannung in (- (Martensit) oder (-Phase (Austenit)

spannungsinduziertes Kraftverhalten

VORLESUNG									       17.12.99

Führungsphase

Aufgaben

Distalführung der Eckzähne

Retraktion der Front

Restlückenschluß von distal

Verankerung (Definition)

Ausmaß des Widerstands einer anatomischen Einheit gegenüber einer

Verschiebung infolge reziproker Krafteinwirkung

Resistenzfeld

io: Zähne, Gaumendach

eo: Stirn, Kinn, Hinterhaupt, Nacken

Verankerungsformen

Einteilung nach Art der Bewegung

einfache Verankerung 		(Kippung von Zähnen aufeinander zu)

stationäre Verankerung 		(Erschwernis der Bewegung bei körperlicher Bewegung eines

Zahns)

reziproke Verankerung		(Trema schließen; Jeder Zahn durchläuft gleiche

Strecke)

Einteilung nach Art der Verankerung

intraorale Verankerung		(Zahn, Gaumendach)

extraorale Verankerung		(Stirn, Kinn, Nacken, Hinterhaupt)

intramaxilläre Verankerung 	(Arbeits- und Resistenzfeld im selben Kiefer)

intermaxilläre Verankerung	(z.B. Klasse-2-Gummizüge)

Verankerungsformen

kortikale Verankerung

multiple Verankerung

präparierte Verankerung

minimale Verankerung

moderate Verankerung

maximale Verankerung

VORLESUNG								                   21.12.99

Retraktionsphase

Aufgaben

Tiefbißkompensation

- Antispee (UK), Sweep (OK)

- vertikale Stufe

Retraktion der Front

- unkontrollierte Kippung

- kontrollierte Kippung

- körperlich?

Kontrolle der Verankerung

- maximal

- moderat

- minimal

evtl. Lückenschluß in der Front

evtl. Frontmittenkorrektur

minimale Verankerung

Lückenschluß erfolgt von mesial und distal zu gleichem Anteil

moderate Verankerung

Lückenschluß erfolgt vermehrt von mesial (ca. 2/3 )

maximale Verankerung

Lückenschluß erfolgt total von einer Seite (z.B. mesial); stationäre Verankerung

intramaxilläre Gummizüge = Klasse I; eher minimale Verankerung

Tip-back > erhöht den Widerstand; Zahn stellt sich entgegen Rchtg. der Kraft

Durch bukkalen Wurzeltorque werden die Wurzeln der Seitenzähne gegen die Kortikalis gedrückt > Widerstand steigt

Tie-back-Schlaufe: Verwendung von Stopps, z.B.: als halbkreisförmige Schlaufe vor dem Bukkalröhrchen des 1. Molaren - Zur Vermeidung eines Verankerungsverlustes; Vorsicht bei protrudierter Front > Effekt kann verstärkt werden

Klasse II - Gummizüge: von mesial nach distal, intermaxillär

Nance-Apparatur: Acrylknopf drückt sich am Gaumen ab. Durch Bügel ist Knopf mit den 1. Molaren verbunden und fixiert so ihre Position

Lip-bumper: Muskulatur als Kraftquelle; der Lip-bumper provoziert eine Tonuserhöhung der abgehaltenen und gedehnten Lippen- und Wangenmuskulatur und übertragt Muskelkräfte auf die 1. Molaren

VORLESUNG									   07.01.2000

Retraktionsphase (Kontraktionsphase)

Aufgaben

Frontmittenkorrektur

Lückenschluß ihn der Front

vertikale Kontrolle der Zahnreihen (Tiefbißkorrektur) teils Aufgabe der Führungsphase	1. Antispee (UK), Sweep (OK)

2. vertikale Stufe

Retraktion der Front zur Beseitigung des sagittalen Frontzahnstufe

Korrektur der Achsenstellung im Frontzahnbereich

1. unkontrollierte Kippung?

2. kontrollierte Kippung

3. körperlich (palatinaler Wurzeltorque)?

Kontrolle der Verankerung

1. maximal

2. moderat

3. minimal

Justierungsphase (Feineinstellung)

Bogendimension	.017 x .022

.018 x .025

Aufgaben

Feineinstellung der Zähne

1. labio-linguale Kronenposition (in/out = 1. order bend)

2. mesio-distale Achsenneigung (tip = 2. order bend)

3. labio-linguale Achsenneigung (torque = 3. order bend)

4. Rotation von Zähnen

Restlückenschluß

Harmonisierung der Zahnbögen

Verbesserung der Interkuspidation (intermaxilläre Gummizüge)

Kontrolle der Unterkieferexkursionen

> 6 keys of occlussion

KFO Vorlesung

Wintersemester 99/00

Prof. JÄGER

VORLESUNG 									11.01.2000

Einteilung der erwachsenen KFO-Patienten unabhängig von der Art der Malokklusion auf der Basis der beteiligten zahnärztlichen Disziplinen

isolierte kieferorthopädische Therapie			ca. 30%

Beteiligung einer zweiten Disziplin			ca. 25%

Interdisziplinäre Therapie mit Beteiligung von mehr als zwei Disziplinen

Kieferorthopädische Therapie bei Kindern und Jugendlichen in der Regel ein Behandler.

Kieferorthopädische Therapie bei Erwachsenen zumeist mehrere.

Voraussetzungen für die Mitarbeit in einem interdisziplinären Behandlungsteam

aktuelle Kenntnisse über die Möglichkeiten und Grenzen der Nachbardisziplinen

Bereitschaft zur Kommunikation

Einheitliche Beratung

Bereitschaft zur Zusammenarbeit

Bereitschaft zum Gemeinsamen Lernen

Interdisziplinäre Therapie

Gemeinsame Planung

Gemeinsame Kontrolle der Behandlungsverlaufs

Gemeinsame Verantwortung für den Therapieerfolg

VORLESUNG								               14.01.2000

Kieferorthopädische Therapie in Zusammenarbeit vor allem mit

Parodontologie

Prothetik

Kieferchirurgie

Voraussetzungen für eine erfolgreiche kieferorthopädische Therapie

sorgfältige Auswahl der Patienten

Kenntnisse über die biologische Ausgangssituation und Reaktionslage (z.B. Parotitis)

Wahl einer geeigneten Behandlungsmechanik

Ablauf der Therapie

Erstuntersuchung

parodontologische Initialtherapie

Parodontalstatus und Behandlungsplanung

Parodontal-Therapie

aktive kieferorthopädische Therapie

PAR-Betreuung während KFO-Phase

Retention

Recall

Beginn der kieferorthopädischen Behandlung erst nach erfolgreicher PAR-Therapie!!

Möglichkeiten der Kieferorthopädie bei der Therapie von erwachsenen Patienten mit parodontal vorgeschädigtem Gebiß

Verbesserung der Hygienefähigkeit durch Beseitigung starker Engstände

Faziolinguale Positionsverbesserung von Zähnen innerhalb des Alveolarfortsatzes

Aufrichtung gekippter Zähne

Korrektur pathologischer Zahnwanderungen

Intrusion von elongierten Frontzähnen

Voraussetzungen für die Mechanotherapie (bei parodontal vorgeschädigten Zähnen)

Anwendung kleiner Kräfte (Fläche, auf die die Kraft übertragen wird ist beim Erwachsenen kleiner aufgrund des reduzierten Alveolarkamms ( dadurch höhere Krafteinwirkung pro Fläche)

Konservierung einer intakten Okklusion (Die Bereiche konservieren, die erhalten werden sollen)

gezielte Bewegung einzelner Zähne oder von Zahngruppen

Beachtung einer verstärkten Tendenz der Zähne zur Kippung ( durch Alveolarknochenabbau (Anteil an Knochen, der umgebaut werden muß ist kleiner und Hebelwirkung größer; stärkere Kippung bei gleicher Kraft; Abstand vom Kraftangriff zum Widerstandszentrum (= Drehmoment) größer

Intrusion von Zähnen

Durch Intrusion von Zähnen kann der PAR Zustand verbessert werden (Knochen bleibt am Platz, Zahn wandert tiefer)

Reinsertion von parodontalen Fasern?

Erzielung einer stärkeren Einbindung in den Knochen

entzündungsfreie Verhältnisse während der Bewegung

Kraft von 5-10g (minimal kleine Kräfte)

Resorption an Wurzeln?

Twist-flex-Draht zur dauerhaften Retention

nur bei entzündungsfreien Verhältnissen

KFO Hauptvorlesung

WS 99/00

Prof. JÄGER

18.01.2000

Kieferorthopädie beim Erwachsenen

Kombination Kieferorthopädie und Parodontologie

Alle Zähne die aus Sicht der Parodontologen erhaltungswürdig sind können durch kieferorthopädische Maßnahmen bewegt werden. Voraussetzung sind entzündungsfreie Verhältnisse.

Nach Parodontal-Chirurgischen Eingriffen sollte mindestens 6 Monate vor Beginn der KFO Maßnahmen gewartet werden.

Untersuchungen haben gezeigt, daß bis zu 6 Monaten nach den Eingriffen noch Reduktionen bakterieller Besiedlungen stattfinden. Diese finden auf Grund der Eigenabwehr des Patienten statt, durch den chirurgischen Eingriff wurden die Voraussetzungen für eine Stärkung der Eigenabwehr geschaffen.

Segmentierte Behandlungsmechanik

Kombinierung von aktiven und passiven Elementen

( orthognathe Bereiche sollen stabilisiert werden

( dysgnathe Bereiche sollen korregiert werden

Es werden nur einzelne Zahngruppen behandelt und nicht wie bei der Multiband-Technik der gesamte Kiefer.

Kennzeichnend für diese Behandlungsmechanik ist die Möglichkeit der Messung der einzelnen Kräfte. Diese können an jedem Zahn separat bestimmt werden (mit Meßuhr analog Kraft-Weg Diagramm)

Faziolinguale Schneidezahnbewegung

Fragestellung:		Neue periostale Knochen(formation)?  Oder Dehiszenz?

Ideal wäre:		Koordiniertes Zusammenspiel von endostaler Resorption und periostaler

Apposition

KFO Hauptvorlesung

WS 99/00

Prof. JÄGER

21.01.2000

Kieferorthopädie beim Erwachsenen

Möglichkeiten der Kieferorthopädie zur Verbesserung der Ausgangssituation vor oder zur Vermeidung von prothetischen Maßnahmen

Aufrichtung gekippter Pfeilerzähne

Öffnung bzw. Konzentration von Lücken vor Brücken- oder Implantatversorgung

Verbesserung der funktionellen Okklusion

kieferorthopädischer Lückenschluß

Bei Molaren ist eine Intrusion sehr schwierig und langwierig. Deswegen wird unter Umständen eher in Betracht gezogen den Zahn okklusal zu kürzen.

Implantate können u.U. schon zu Beginn der Behandlung gesetzt werden:

Beispiel Freiendsituation (letzter Zahn ist Prämolar): Implantat in Molarenregion setzen und als starrer Pfeiler zur Distalisierung des letzen Prämolarens nutzen. Es gibt Untersuchungen die beweisen, daß belastete Implantate besser und fester einheilen als unbelastete.

Durch Distalisierungen von endständigen Prämolaren können diese bis zu 14mm verschoben werden und in Regionen mit Alveolarknochenabbau kann es zu einem Neuaufbau von Alveolarknochen kommen.