Befundaufnahme/Dokumentation

| )( | Lückenschluß |
| --- | --- |
| a | Aplasie |
| AAT | angestrebteAufbereitungstiefe |
| AF | Amalgamfüllung |
| b | Brückenglied |
| c | Karies |
| e | ersetzter/zu ersetzender Zahn |
| Exst | Exstirpation |
| f | fehlender Zahn |
| gf | Gußfüllung |
| i | Implantat |
| IKE | Keramik-Inlay |
| IKO | Komposit-Inlay |
| K | Krone |
| kd | keilförmiger Defekt |
| KF | Kompositfüllung |
| Koff (bMF) | Kofferdam |
| LIR | Länge des Instrumentes auf dem Röntgenbild |
| LIZ | Länge des Instrumentes innerhalb des Zahnes |
| LZ | Länge des Zahnes |
| LZR | Länge des Zahnes auf dem Röntgenbild |
| Med | Medikamentöse Einlage |
| MF | Hauptinstrument (Masterfile) |
| MP | Hauptstift (Masterpoint) |
| o | Interlock |
| PV | Provisorium |
| PZ | Phosphatzement |
| Rö MP | Röntgen Masterpoint |
| RöMe | Röntgenmeßaufnahme |
| Splg | Spülung |
| T | Teleskopkrone/Konuskrone |
| TK | Teilkrone |
| Trep | Trepanation |
| Tro | Trocknen |
| WF | Wurzelkanalfüllung |
| WK | Wurzelkanalaufbereitung |
| WP | Wattepellet |
| X | nicht erhaltungswürdiger Zahn |
| ZnO | Zinkoxid |
| ZOE | Zinkoxid-Eugenol-Zement |
| Zst | Zahnstein |

Lockerungsgrad: I - III			Sensibilität: +, -, ?

###### Befund in Kleinbuchstaben – Planung in Großbuchstaben

Dokumentationsbeispiele:

(Schrägschrift sind nur Erläuterungen)

Amalgamfüllung mod an 15 erneuert:

| 9.9.99 | 15 mod | Koff (bMF) 14-16, 207+201 (Klammergrößen) / insuff AF entf. ( CP / excav. (vollst.) / Kariesindikator / Präp. F3 / UF (PZ) md / Matrize, Keile / AF 3 |
| --- | --- | --- |

Endo an 11 mit Kunststoffüllung (Endobogen):

| 9.9.99 | 11 | Koff (bMF) 12-21, 207 + 207 / Trep. / 1 Wurzelkanaleingang dargestellt / 1x Exst. / Splg. (H2O2 / NaOCl) / Tro. / Rö-Me / WP / PV (Cavit) |
| --- | --- | --- |
| 10.9.99 | 11 | Koff (bMF) 12-21, 207 + 207 / PV entf. / Splg. (H2O2 / NaOCl) / Tro. / 1x WK / Rö MP (nur im PH-Kurs) / 1x WF / Rö Kontrolle / UF (ZOE, PZ) / WP / PV (Cavit) |
| 11.9.99 | 11 | Koff. (bMF) 12-21, 207 + 207 / PV entf. / Matrize, Keile / SÄT / Syntac (Primer, Adhesive, Bonding) / KF1 (Tetric, A3) |

Endo an 26 mit Kunststoffüllung mo (ohne Endobogen):

| 9.9.99 | 26 | Koff (bMF) 25-27, 207 + 201 / Trep. / 3 Wurzelkanaleingänge dargestellt / 3x Exst. / Splg. (H2O2 / NaOCl) / Tro. / Rö-Me (p: K-Feile 15, 19 mm, RP pal. Höckerspitze; mv: K-Feile 15, 18 mm, RP mv Höckerspitze; dv: K-Feile 15, 18,5 mm, RP dv Höckerspitze) / WP / PV (Cavit) |
| --- | --- | --- |
| 10.9.99 | 26 | Koff (bMF) 25-27, 207 + 201 / PV entf. / Splg. (H2O2 / NaOCl) / Tro. / 3x WK (p: K-Feile 35, 19 mm, 3 Stufen; mv: K-Feile 30, 18 mm, 3 Stufen; dv: K-Feile 30, 18,5 mm, 3 Stufen) / Rö MP / 3x WF (Guttapercha, Seal Apex, laterale und vertikale Kondensation) / Rö Kontrolle / UF (ZOE, PZ) / WP / PV (Cavit) |
| 11.9.99 | 26 mo | Koff. (bMF) 25-27, 207 + 201 / PV entf. / Matrize, Keile / SÄT / Syntac (Primer, Adhesive, Bonding) / KF 2 (Tetric, A3) |