04.06.1999

Die Therapie funktionsgestörter Patienten                        											(ZÄ EINSIEDLER)

Funktionsstörungen:

durch muskuläre Hyperaktivität gervorgerufene chronische Überlastung der 	Muskulatur, der Kiefergelenke und der Zähne bzw. des Zahnhalteapparates.

durch Schmerzen wird der psychische und körperliche Zustand des Patienten verändert; die Sensibilität  auf „neue prothetische Arbeiten“ ist gesteigert! ( kleinste Veränderungen werden verstärkt wahrgenommen

bei Palpation des M. masseter ist meist eine Verstärkung und Verhärtung festzustellen

während des Tages wird nur ca ½ Stunde zum kauen von Nahrung aufgewendet, der Rest der Zeit wird die Kraft auf Parafunkionen aufgewendet

Funktionsstörungen:

Ein individuelles Unvermögen, Belastungen ( Stressoren) ohne 	autoagressive Verhaltensweisen gesund verarbeiten zu können

Palpation des Kiefergelenks:

½  bis 1 cm vor dem Ohr

Schmerzprovokation durch Kompression des UK ( akute ADD = anteriore Diskusverlagerung ohne/ mit Reposition; akute Perforation; Reaktive Synovitis; Contusio; Osteoarthrose , - itis; Kompressionsgelenk)

Knacken bei kleiner/ mittlerer/ großer Mundöffnung; danach hebt der Behandler das Gelenk an; Unterschied: Knacken früher/ später?

wenn das Gelenk später „knackt“ handelt es sich um eine anteriore Diskusverlagerung

Funktionstherapie:

Indikationen zur Behandlung

Limitation der Mundöffnung  (</= 25 mm SKD; es muß immer eine genügend große Mundöffnung vorhanden sein- zur Nahrungsaufnahme und zur Intubation)

Ruheschmerz mit Beeinträchtigung der Nachtruhe

Bewegungsschmerz mit Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme

Progredienz des klinischen Befundes ( Dokumentation)

Relative Kontraindikationen:

Nicht schmerzhaftes Kiefergelenkknacken ohne Zeichen der Progredienz

Erhebliche Folgeproblematik durch Veränderungen der UK- Position bei mangelder Akzeptanz der Behandlung

Fehlende Mitarbeit des Patienten ( insbesondere bei Myopathietherapie)

Klinische Funktionstherapie

Aufbißbehelfe  	( nach Therapieziel)

Aquilibrierung  ( ZKP; Front- u./o. Eckzahnführung)

Positionsierung ( Distraktionsschiene; Schmerztherapie; in ZKP; Zinnfolie 		wird eingelegt bei Gelenkschmerztherapie ( eine Verbreiterung des 		Gelenkspaltes wird ermöglicht!

Vermeidung von Parafunktionen ( Äquilibriertes Konzept; spezielle Puffer 		möglich ( Einsaugen der Wange oder Zungenbeißen)

Alle Zähne müssen von der Schiene bedeckt sein!!!

Ziele: ( Anforderungen an Aufbißbehelfe)

vollständige Kontrolle der statischen und dynamischen Okklusionsbeziehung          ( stat: nur die tragenden Höcker haben Kontakt; dyn: nur der Eckzahn führt)

vollständige Kontaktbeziehungen

Langzeitnutzung möglich

Minimale Beeinträchtigung des Patienten

Standasiert- einfache Herstellung

klinischer Zeitbedarf minimal

Vorbereitung und Testung (Langzeit-PV´s) der definitiven Rehabilitation des Patienten

Restaurative Folgeproblematik gering

nichtinvasive risikoarme Therapie

muskuläre und/ oder Gelenkbeschwerden

(                                   (

Äquilibrierungsschiene         	Distraktionsschiene

Das Behandlungsziel ist die Normalisierung eines chronisch überbelasteten, chronisch- überforderten und chronisch- überarbeiteten Systems.

( Tabelle siehe PDZ: von der Diagnose zu den Therapiemöglichkeiten)

Aufbißbehelfe:

Drum- Schiene		( 1966)

Kaupfad-Schiene	(1967)

Michigan- Schiene	(1968; kombination aus den ersten beiden; wird heute 				  benutzt)

Methode:

ZKP-Registrat; wenn kein Gesichtsbogen angelegt wird muß das Registrat 	schon die Dicke der späteren Schiene aufweisen;

Äquator der Zähne anzeichnen; ausblocken; Kunststoff anteigen und 	auftragen; Drucktopf; ( alternativ kann auch eine Wachsmodellation 	angefertigt werden mit einem Vorwall);

einschleifen bis nur noch die tragenden Höcker Kontakt aufweisen

Lokalisationsbestimmung ( OK oder UK ?)

Restbezahnung

prothetische Versorgung

erwünschte Wirkung ( Parafunktionen)

Zahnärztlicher Behandlungsbedarf

Frontzahnbezahnung

Verhältnis MI / ZKP positiv

Ästhetik

Phonetik

Verlaufskontrolle:

nach 1 - 3 - 7 Tagen Tragezeit und danach in 14 tägigem Abstand