Prothetik I SS 99

Seminar, 	12.04.1999

ZA ABBOUD

(Mitschrift von Christine Wilms und R. Gudden)

Interimsersatz

Interimsprothese

VT:	günstige Wundheilung ( Stabilisierung des Blutkoagels, kein Speichel)

Ästhetik ( Demaskierungseffekt wird vermieden)

Phonetik

Kaufunktion bleibt erhalten

Die Interimsprothese sollte die ersten 24 Stunden durchgehend getragen werden.

Ohne Interimsprothese wird der Alveolarfortsatz spitz, schmal und gradartig abgebaut.

die Gewebe weiten sich aus, Zunge atrophiert, Wange breitet sich aus

Mit Interimsprothese wird der Alveolarkamm abgerundet und breit.

Schutz vor Kippung und Elongation

Gewöhnung des Patienten an die Prothese, die Veränderte Tastsensibilität

und Geschmacksempfindung

Abstützung der Vertiklrelation

Okklusionsaufbau ist möglich ( Bsp: Knirscher)

Tragedauer: mind. 6 - 8 Wochen

Unterschied Immediat- und Interimsprothese:

Immediat:  wird zur endgültige Prothese erweitert

Interims:   nur für die Dauer der Wundheilung , da rein gingival abgestützt

und es werden gebogenen Klammern verwendet, die auf lange

Sicht eine Extraktion der verbliebenen Zähne bewirken kann.

prächirurgisch:  Abruck, Radierung der Modelle, Prothesenherstellung, Extraktion

postchirurgisch: Extraktion, Abruck, Prothesenherstellung

Vorgehensweise:

1) Alginatabformung und Situationsmodelle

2) Bißnahme, evtl. Registrierung

3) Zahnffarbe und Form auswählen

4) Registrierung ( Mc Grane, Wachswallschablonen)

5) Einsetzen, vorher die Unterseite auf Unebenheiten kontrollieren

6) Kontrolle der Okklusion, Relation, Druckstellen

7) Patienten aufklären ( Reinigung, 24 Stunden tragen, nicht vorne Abbeißen,

Schonung der Extraktionswunde, am nächsten Tag

wiederkommen)

8) Druckstellen, Okklusion, Wundheilung

nach 1 Woche: Naht-ex

nach 4 - 6 Wochen erneute Kontrolle , evtl. Unterfüttern