Prothetik I SS 99

Seminar, 	30.04.1999

ZÄ BAHR

(Mitschrift von Christine Wilms)

TO/TU Relationsbestimmung

1) Vertikal	OK-Wachswall

UK- Wachswall

2) Gerber-Registrierung	( UK einartikulieren

3) Horizontal		Handbißnahme

McGrane - Aufzeichnung

Registrierschablonen:

Kieferkammmitten auf Modellrand einzeichnen

Schablonen aus Kunststoff wie Funktionslöffel herstellen

keine scharfen Kanten

Klebewachs

Wachswall in warmes Wasser legen und dann dem Kieferkamm entsprechend verformen

heiß anschwemmen, damit sich Klebewachs mit Wall verbindet

sauber mit Wachs ausarbeiten

OK: 20 mm Abstand Wachswall: Fundus

UK: 17 mm

mit Wachswallformer anschwemmen

dorsal abschrägen

anterioren Wachswall deutlich ausdünnen ( so breit wie Frontzähne)

1) Vertikale Relationsbestimmung

OK-Wachswall ausrichten

Patient aufrecht und entspannt sitzen lassen

Camper´sche Ebene extraoral aufzeichenen (Kopierstift)

Wachswall parallel zur Ebene und zur Bipupillarlinie mit Bakkerlöffel ausrichten

Wachs 1-2 mm sichtbar bei entspannter Oberlippe

Wangenanschlag, Lippenauspolsterung

Mittllinie, Eckzahnlinie, Lachlinie

Ästhetik

UK-Wachswall ausrichten

Wangenanschlag, Lippenanschlag

Zungenraum ( Kauschlauch!!!)

zwei Punkte auf Nase und Kinn

Ruhelage mit Zielinskyzirkel abgreifen ( ggf. an alter Prothese orientieren)

ca 2 mm Ruhelage durch auf-oder abtragen von Wachs einstellen

gleichmäßiger Kontakt zwischen OK und UK- Wachswall in ZKP ( Spatelprobe)

Ästhetik, Sprechprobe, Statik, Intraokklusaler Abstand

2) Gerber-Registrierung

Dornenplatte am unteren Wachswall mit Klebewachs befestigen

Stützstift an oberer Schablone mit Kerr montieren ( Bereich 5er/ 6er)

arbiträre Scharnierachspunkte anzeichnen

Sperrung im Mund möglichst klein halten und messen

in ZKP führen

Gesichtsbogen anlegen

sagittale Kondylenbahn 3 mal aufzeichnen

UK einartikulieren

Kondylenbahnneigungswinkel mitteln, korrigieren und einstellen

3) Horizontale Relationsbestimmung

a) Handbißnahme

UK: Aluwachs auf Wachswall

OK: Kerben in Wachs ( als Retention)

Patient in ZKP führen

zubeißen lassen

OK einartikulieren, Inzisalstift auf 0!!!

b) Mc Grane - Aufzeichnung

zur Kontrolle

UK- Wachswall absenken und Platte fixieren

OK: Stützstift befestigen

Pfeilwinkel 3 mal aufzeichnen

auf Spitze Plexiglasplättchen befetigen

einbeißen lassen und mit Gips verschlüsseln

im Artikulator überprüfen, ggf. neu einartikulieren